## Slide 1: Technické zobrazení a okótování jednoduchého výrobku
V technické praxi se tělesa zobrazují na náčrtech, technických výkresech nebo schématech.
Zobrazení může být prostorové nebo pravoúhlé.
My se dnes budeme věnovat pravoúhlému zobrazování pouze z jedné strany – jedním průmětem.

## Slide 2: Porovnání prostorového a pravoúhlého zobrazení
Prostorové zobrazení
Pravoúhlé zobrazení

## Slide 3: Hotový výkres včetně kót
Takto by mělo vypadat zobrazení jednoduchého výrobku.
Po skončení této prezentace z něj vyčtete vše potřebné a budete umět podobné zobrazení i navrhnout.
100
50
T50

## Slide 4: Obrysy výrobku
Výrobek zakreslíme ze strany, ze které je nejlépe vidět jeho tvar a to plnou silnou čarou – tzv. zobrazení jedním průmětem.

## Slide 5: Pomocné vynášecí čáry
Vynáší nám rozměr výrobku mimo výrobek, aby následná kótovací čára nebyla v zákrytu s obrysovou čarou výrobku.
Pomocné vynášecí čáry kreslíme plnou tenkou čarou.

## Slide 6: Kótovací čáry
Zapisují se od jedné pomocné vynášecí čáry k druhé, jsou rovnoběžné s hranou výrobku a zakončují je „hraniční šipky“.
Zakreslují se plnou tenkou čarou.

## Slide 7: Kóty
Kóta je číslo určující skutečnou velikost rozměrů nebo poloh předmětu a jeho částí.
Kótu píšeme nad kótovací čáru poblíž jejího středu nebo nad praporkem odkazové čáry.
Rozměry se na výkresech kótují v milimetrech a jednotka mm se na kótu nezapisuje.
Pokud je před kótou písmeno T udává nám následná kóta tloušťku výrobku.
50
100
T50

## Slide 8: Poloha kóty
Kóta se píše nad střed kótovací čáry.
Kótu píšeme tak, aby byla čitelná zespoda nebo zprava.
30
20
20
30
30
20
20
30

## Slide 9: Počet kót
Pokud je zřetelné, že je výrobek pravidelný, stačí okótovat spodní a jednu boční stranu nebo vrchní a jednu boční stranu.
Každý rozměr se na výkrese kótuje pouze jednou.
Kóty se zbytečně neopakují.
100
100
20
20
30
30
40
35